## Slide 1: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror

## Slide 2: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
Kommunikation Arduino Mini ↔ MPU6050
Kommunikation Raspberry Pi ↔ RoboNova
Kommunikation Arduino Mini ↔ Raspberry Pi

## Slide 3: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
Arduino Mini↔ MPU6050

## Slide 4: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
Hardware Layout
Arduino Mini → MPU6050

## Slide 5: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
Arduino Mini↔ Raspberry Pi
RS232
RS485
oder

## Slide 6: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
RS485
Serieller Datenbus
Hohe Reichweite
Master ↔ x-Slaves
Zu Lange Lieferzeiten
ABER

## Slide 7: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
RS232
Serieller Datenbus
Hohe Reichweite
Nur Verbindung zwischen 2 Geräten möglich
ABER
Raspberry Pi 4 hat 6 UART-Ports
↨

## Slide 8: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
Vorbereitungen
Serielle Datenverbindung am Raspberry aktivieren
GPIO – UART-Ports aktivieren
Port-Adressen herausfinden

## Slide 9: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
Hardware Layout
Arduino Mini → Raspberry Pi
Arduino sendet mit 5V
Raspberry Pi verträgt nur 3,3V
→ Spannungsteiler

## Slide 10: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
Hardware Layout

## Slide 11: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
Software Implementation
Eigene Klasse für Kommunikation
State Machine liest Datenpaket als String vom Serial-Port
Öffnen des jeweiligen Serial-Ports
Je ein Klassen-Objekt pro Arduino
Einlesen läuft parallel ab

## Slide 12: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
Raspberry Pi ↔RoboNova
ESP 8266 Wifi-Modul

## Slide 13: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror
ESP 8266
Anschluss und Flashen über Arduino Uno
Einrichten der Entwicklungsumgebung
Flashen einer ersten Testsoftware
Übergabe zur weiteren Implementierung und Verwendung an Edu

## Slide 14: Arduino&SensorikKommunikationBackendVisualisierungRoboNova
RoboMirror